*******************************************************************
      PEARL AGENCY FRANCE  T‚l. Hot line : 89 66 12 11 - De 14h30 a 19h
     *******************************************************************
					       
					       25 rue Turgot
					       68110 MULHOUSE / ILLZACH


UTILISATION DES CARTES ET POCKET FAX/MODEM EN MODE V23 (Minitel)
---------------------------------------------------------------- 

 Au clavier ou dans un fichier .BAT utiliser la commande suivante:

      ECHO ATB2 >> COMx       Ou x est le num‚ro de votre port serie pour
			      initialiser le modem en mode V23

 Au clavier ou dans un fichier .BAT utiliser la commande suivante:

      ECHO ATDPyy >> COMx     Ou x est le num‚ro de votre port serie et
			      yy le num‚ro de t‚l‚phone a appeler ( 11-3615..)

EXMPLE DE FICHIERS .BAT
-----------------------

Le fichier "INIT-FAX" initialise le modem en mode V23.
	    Syntaxe : INIT-FAX PORT-COM
	    PORT-COM: num‚ro de votre port s‚rie o— vous avez branch‚ votre        
		      (pocket/carte).

	      Exp   : INIT-FAX 2 (pour COM 2)

Le fichier "TELEP1" compose un Num‚ro de T‚l‚phone et lance MEGACOM.

Syntaxe : TELEP1 [Num‚ro PTT] [Port s‚rie]
	  
	  Num‚ro PTT  11 pour annuaire ou 36.15 etc...
	  Port s‚rie  Nø de votre port s‚rie

	  Exp   : TELEP1  11 2 
		  11  Nø de l'annuaire ‚lectronique
		   2  COM 2
		   Lance le Programme MEGACOM (Emmulateur Minitel)

	  Exp   : TELEP2 [36 15] [1]
		  36 15 Nø explication
		  1    Nø du port s‚rie
		  Lance le programme BBTPRO



RESUME DU PROTOCOLE DU LANGAGE DE COMMANDES DC-HAYES
----------------------------------------------------

GENERALITES:

Toute commande commence par le pr‚fixe AT.
Toute commande se termine par un retour chariot.
Plusieurs commandes peuvent ˆtre entr‚es sur une mˆme ligne.
Tous les caractŠres de commande sont en majuscules.
Une ligne de commande ne peut d‚passer 40 caractŠres.
Les espaces entre les caractŠres sont tol‚r‚s sauf entre A et T.

COMMANDE A/
Cette commande n'est jamais pr‚c‚d‚e du pr‚fixe AT. Elle r‚pŠte l'ex‚cution. 
Elle est utile pour le rappel du dernier num‚ro compos‚.

COMMANDE ATAn
Cette commande demande aux MDX 422 une prise de ligne imm‚diate.
Si n = O : prise de ligne et ‚mission du protocole de r‚ponse.
Si n = 1 : prise de ligne et ‚mission du protocole d'appel.
Cette commande est utilis‚e lorsque 2 op‚rateurs, en relation t‚l‚phonique, 
souhaitent passer en transmission de donn‚es. Un op‚rateur entre la commande 
ATA 0 tandis que l'autre entre simultan‚ment ATA 1.

COMMANDE ATBn
S‚lectionne la vitesse de transmission.
n = 0 : mode V22        1200 Bits/s
n = 1 : mode V21         300 Bits/s
n = 2 : mode V23     1200/75 Bits/s

COMMANDE ATD...
Commande de composition de num‚ro. Cette commande admet plusieurs paramŠtres.
"P" : la num‚rotation se fera en impulsions d‚cimales
"T" : la num‚rotation se fera en multifr‚quences
"W" : demande de d‚tection de tonalit‚ (interurbain, international,                              
      installation priv‚e).
";" : retour au mode commande aprŠs connexion

     AT    D            P          16    W   1 47 8 3 81 13    CR
	composition               pr‚fixe          nø
	de num‚ro               interurbain     d'abonn‚          
		      
pr‚fixe               d‚cimal             attente            terminaison   
					  tonalit‚
COMMANDE ATEn
Commande au modem de renvoyer l'‚cho.
n = 0 : Pas d'‚cho des caractŠres ‚mis par le terminal.
n = 1 : Le modem renvoie les caractŠres ‚mis par le terminal.

COMMANDE ATH
Commande de raccrochage : indique au modem qu'il doit lib‚rer la 
ligne imm‚diatement.

COMMANDE ATI
Demande au modem la version du logiciel install‚.

COMMANDE AT0
Commande de retour au mode transmission. Cette commande n'est active qu'aprŠs 
avoir envoy‚ au modem une s‚quence d'‚chappement pendant une transmission.

COMMANDE ATQn
Commande l'‚mission de messages de r‚ponse.
n = 0 : Le modem envoie des r‚ponses.
n = 1 : Le modem n'envoie plus de r‚ponse.

COMMANDE ATTn
Commande les bouclages de test.
n = 0 : Arrˆt du bouclage en cours
n = 1 : Effectue un bouclage de type 3 (bouclage local)
n = 6 : Effectue un bouclage de type 2 (bouclage distant)

COMMANDE ATVn
n = 0 : Emission des messages en mode num‚rique.
n = 1 : Emission des messages en mode texte.

COMMANDE ATZ
Effectue la r‚initialisation des variables internes.

COMMANDE DES REGISTRES:
Le MDX 422 possŠde 27 registres (not‚s S0 … S26) accessibles … l'utilisateur.

Commande ATSn?
Cette commande permet la lecture du registre indiqu‚ par un n.
COMMANDE ATSn = xxx
Cette commande permet l'‚criture de la valeur xxx dans le registre n.

AFFECTATION DES REGISTRES (PROTOCOLE HAYES)

REGISTRE           UTILISATION                        VALEUR PAR DEFAUT
ATS0         Contient le nombre de sonneries                 2
	     … d‚tecter avant raccrochage
ATS1         Contient en cours d'appel le nombre
	     de sonneries re‡ues
ATS2         Code du caractŠre d'‚chappement                "+"
ATS3         Code du caractŠre de terminaison               "CR"
ATS4         Code du caractŠre ligne suivante               "LF"
ATS5         Code" du caractŠre de terminaison		"BS"
ATS7         Fixe la dur‚e d'attente de porteuse
	     avant raccrochage                               45 sec.
ATS12        Fixe le temps de garde en d‚but et en
	     fin de s‚quence d'‚chappement                    1 sec.
ATS14        Registre d'‚tat du modem
	     bit 0 = 0 Message texte
	     Commande ATV
	     1 Message num‚rique
	     bit 1 = 0 R‚ponse
	     Commande ATR
	     1 Pas de r‚ponse
	     bit 2 = 0 Mode ‚cho
	     Commande ATE
	     1 Mode non-‚cho
	     bit 4 et 3 = 00 Mode V22
	     11 Mode V21 (sans 2100 Hz)
	     01 Mode V22 (CCITT)
	     bit 5 et 6 = 00 Longueur des caractŠres       8 bits
			  01  "             "              9 bits
			  10  "             "             10 bits
			  11  "             "             11 bits
ATS6       
ATS8 … ATS13   Inutilis‚s
ATS15 … ATS26

S‚quence d'‚chappement
Il est possible alors que le modem est en mode transmission, de revenir au 
mode commande. Ceci est r‚alis‚ en envoyant au modem une s‚quence 
d'‚chappement. Cette commande est constitu‚e de 3 caractŠres identiques 
pr‚c‚d‚s et suivis d'une dur‚e pendant laquelle aucun caractŠre n'est ‚mis.
Le caractŠre constituant cette s‚quence est d‚fini par le registre ATS2 
(+ par d‚faut). La dur‚e du silence est programm‚e dans le registre ATS12 
(1sec. par d‚faut).

R‚ponse aux commandes
Le modem envoie des messages au terminal. Ces messages peuvent ˆtre ‚mis sous 
forme litt‚rale ou sous forme num‚rique (commande ATV). Ces messages peuvent ne 
pas ˆtre ‚mis (commande ATQ).

TEXTE           SIGNIFICATION                                 CODE NUMERIQUE

OK              R‚ponse … une commande valide                      0
ERROR           R‚ponse … une commande invalide                    4
CONNECT         Indique une connexion r‚alis‚e                     1
BUSY            Correspondant ‚loign‚ occup‚                       7
NO ANSWER       Pas de d‚crochage du correspondant                 8
RING            Indication d'appel entrant                         2
CALL BARRED     Appel interdit                                     9
NO DIALTONE     Pas de d‚tection d'invitation … num‚roter          6
CA CARRIER      Pas de r‚ponse                                     3

REMARQUE : En mode texte, chaque message est pr‚c‚d‚ d'un retour chariot (ou 
du contenu du registre ATS3) et est suivi par une s‚quence CR LF (ou par le 
contenu des registre ATS3 et ATS4).

En mode num‚rique, le code est envoy‚ seul.


 Avec les cordiales salutations du Service Technique.